## Slide 2: USB HID输入设备
江浩东
2019.7.29

## Slide 3: 目录
任务要求
流程图
现场测试
思考与总结

## Slide 4: 任务要求

## Slide 5: 任务要求
1. 支持hid keyboard设备；
2. GPIO按键功能开发；
3. 支持单按键发送，例如A,B,C,…,1,2,3…；
4. 支持组合键发送，例如Ctrl+F4；
5. window能够正常响应对于的keyboard键值。
基础：
1. 支持hid mouse设备，使用操控杠实现上、下、左、右移动功能。
进阶：

## Slide 6: 流程图

## Slide 7: 流程图
开始
系统时钟、按键GPIO（上拉）初始化
Joystick-press按键被按下？
flag ^= 1
flag = flag
flag = 1?
使用鼠标的设备描述符、配置描述符、报告描述符，并进行USB_DEVICE初始化，USB设备能够被识别为鼠标
进入鼠标MODE
使用键盘的设备描述符、配置描述符、报告描述符，并进行USB_DEVICE初始化，USB设备能够被识别为键盘
进入键盘MODE
是
否
是
否

## Slide 8: 流程图
键盘ＭＯＤＥ
ＫＥＹ１被按下？
ＫＥＹ２被按下？
ＫＥＹ３被按下？
BUTTON１＝ＫＥＹ１
BUTTON２＝ＫＥＹ２
BUTTON３＝ＫＥＹ３
BUTTON１＝KEY１？
BUTTON２＝KEY２？
BUTTON３＝KEY３？
延迟０.１ｓ
延迟０.１ｓ
延迟０.１ｓ
修改ｂｕｆ［０］
修改ｂｕｆ［2］
修改ｂｕｆ［3］
发送ｂｕｆ
控制键盘
是
是
是
是
是
是
否
否
否
否
否
否

## Slide 9: 流程图
鼠标MODE
是否有按键被按下？
BUTTON = 按键的PIN
延迟0.1s
BUTTON = 按键的PIN？
根据不同的ＢＵＴＴＯＮ使用不同的传送ｂｕｆ
使用ＵＳＢ＿ＨＩＤ＿ＳｅｎｄＲｅｐｏｒｔ
指令发送ｂｕｆ，控制鼠标
是
是
否
否

## Slide 10: 现场测试

## Slide 11: 思考与总结

## Slide 12: 思考与总结
问题１：如何设置才能支持
ＨＩＤ＿ＫＥＹＢＯＡＲＤ设备？

## Slide 13: 思考与总结
1. 搭建ＵＳＢ＿ＨＩＤ＿ＤＥＶＩＣＥ底层。
2. 根据需求修改三个描述符。
问题１：如何设置才能支持ＨＩＤ＿ＫＥＹＢＯＡＲＤ设备？

## Slide 14: 思考与总结
问题２：鼠标和键盘按键按下后ＰＣ出现长按问题？

## Slide 15: 思考与总结
1. 问题的出现：发送一个键值。
２.问题的解决：再发送一个空键值。
问题２：鼠标和键盘按键按下后ＰＣ出现长按问题？

## Slide 16: 思考与总结
问题３：重复检测键值的目的？

## Slide 17: 思考与总结
１.避免电流波动而造成键盘、鼠标的误触现象。
２.提高键值检测的准确性。
问题３：重复检测键值的目的？

## Slide 18: 谢谢！